## Slide 1: Science Data lab 2025

## Slide 2: Актуальность применения Дистанционного зондирования Земли

## Slide 3: Дистанционное зондирование Земли (ДЗЗ)
Это процесс получения информации о поверхности Земли, атмосфере и океанах без физического контакта, обычно с помощью спутников, беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), самолётов и других платформ. ДЗЗ основывается на измерении отражённого или излучаемого электромагнитного излучения. ДЗЗ применяется для мониторинга окружающей среды, например, вырубки лесов, исследования ледников, в метеорологии, сельском хозяйстве и т.д.

## Slide 4: Актуальность применения ДЗЗ
Удаленность некоторых месторождений и отсутствие транспортной инфраструктуры определяет необходимость использования ДЗЗ для проведения горно-экологического мониторинга.

## Slide 5: Спутники
На данный момент существует множество спутниковых миссий, ведущих съёмку поверхности Земли и охватывающих различные территории. Некоторые направлены на получение данных для научных исследований, другие для обеспечения связи, навигации и наблюдении за поверхностью и атмосферой Земли. Распространенными источниками спутниковых снимков являются миссий Landsat и Sentinel. Они находятся в свободном доступе.

## Slide 6: ДЗЗ по типу зондирования
Активное ДЗЗ
Космический аппарат или другая платформа излучает собственные сигналы с помощью радаров или лидаров и измеряет их отражение от поверхности Земли или атмосферных объектов. Активное ДЗЗ может работать при любых погодных условиях и в ночное время.
Пассивное ДЗЗ
Фиксируется естественное солнечное излучение в отраженном видимом, ближнем и среднем инфракрасных диапазонах или теплового излучения Земли в термальном инфракрасном диапазоне.

## Slide 7: Применение
Активное ДЗЗ
в задачах, требующих высокой точности измерений рельефа, (например, цифровые модели поверхности);
в условиях недостаточной освещённости или облачности;
в задачах мониторинга инфраструктуры;
В измерении толщины снежного и ледяного покрова;
в изучении деформаций земной поверхности.
Пассивное ДЗЗ
в задачах мониторинга растительности;
в оценке состояния сельскохозяйственных угодий;
в климатических исследованиях;
при картографировании земельных ресурсов;
при мониторинге качества воды и почвы.

## Slide 8: Основные характеристики данных ДЗЗ

## Slide 9: Основные характеристики данных ДЗЗ
пространственное разрешение
спектральное разрешение
временное разрешение
радиометрическое разрешение

## Slide 10: Пространственное разрешение
это размер минимально различимого объекта (пикселя), который фиксируется в растровом изображении.

## Slide 11: Пространственное разрешение
Сверхвысокое (менее 1 м.)
используется для детального картографирования.
Высокое (1-10 м.)
применяется в точном земледелии.
Среднее и низкое
используются для мониторинга земельных ресурсов на региональном уровне и исследования климата.

## Slide 12: Спектральное разрешение
Это характеристика, описывающая способность сенсора различать отдельные диапазоны электромагнитного спектра.
Чем выше спектральное разрешение, тем больше спектральных каналов доступно для анализа.
Спектральное разрешение может быть
  панхроматическим
  мультиспектральным
  гиперспектральным

## Slide 13: Спектральное разрешение
Каналы | Длина волны (мкм) | Разрешение (м)
1 - Blue | 0.45-0.52 | 30
2 - Green | 0.52-0.60 | 30
3 - Red | 0.63-0.69 | 30
4 - Near Infrared (NIR) | 0.77-0.90 | 30
5 - Shortwave Infrared (SW1R) 1 | 1.55-1.75 | 30
6 - Thermal | 10.40-12.50 | 60 * (30)
7 - Shortwave Infrared (SWIR) 2 | 2.09-2.35 | 30
8 - Panchromatic | .52-.90 | 15

## Slide 14: Временное разрешение
Показывает, как часто проводится повторная съёмка определенного участка поверхности Земли.
Данная характеристика имеет большое значение в исследованиях временных рядов, составления композитных изображений территорий, при мониторинге вырубки лесов и природных явлений (наводнений и т.п.).
Спутник | Периодичность
Landsat 7, 8 | 16 дней
Sentinel-2 | 5 дней
MODIS | 1 день

## Slide 15: Радиометрическое разрешение
Количество различных интенсивностей излучения, которые сенсор способен различать.
Обычно это значение варьируется от 8 до 14 бит, что соответствует 256 уровням градации серого и до 16384 интенсивностей или оттенков цвета в каждом диапазоне.

## Slide 16: Уровни обработки данных

## Slide 17: Уровни обработки данных
Данные, полученные через пассивное и активное ДЗЗ спутниковыми аппаратами, также дополнительно обрабатываются.
Cигнал преобразуется в значения количества отраженного света, из которых формируется растр.

## Slide 18: Пример снимка Landsat после радиометрической и атмосферной коррекции

## Slide 19: Актуальность применения машинного обучения в ДЗЗ

## Slide 20
Применение машинного обучения является важным направлением, позволяющим извлекать ценную информацию из данных ДЗЗ.
Используются при решении различных задач и позволяют
  классифицировать поверхность,
  создавать модели для экстраполяции найденных закономерностей на большие территории,
  анализировать неструктурированные массивы информации
  управлять процессом мониторинга и планированием ДЗЗ.
Вместе эти методы обеспечивают обработку больших объемов спутниковых данных, улучшают и автоматизируют мониторинг окружающей среды, управление ресурсами и прогнозирование природных явлений.

## Slide 21
В горной промышленности ДЗЗ и модели машинного обучения могут использоваться
  для прогнозирования восстановления растительности на территории горных работ,
  для выявления незаконной выработки,
  для выделения границ объектов горнопромышленного комплекса.
Модели машинного обучения выступают в роли инструмента для автоматизации рутинных задач :
  классификация типов поверхности (лес, земля, здание и т.д.)
  сегментация объектов

## Slide 22: Пример классификации
Определяем к какому классу относится объект на изображении

## Slide 23: Пример сегментации
Определение границ объектов и нанесение их на снимок

## Slide 24: Пример задач сегментации в горной промышленности
Определение границ дражных отвалов
Пример исследования растительности с помощью вегетационных индексов на территориях с дражными отвалами

## Slide 25: Задача хакатона

## Slide 26: Постановка задачи
Цель: Сегментация объектов, расположенных на территории горнопромышленного комплекса в ДФО на основе спутниковых снимков Sentinel-2.
Требуется написать программу на языке Python, в которой проводится подготовка данных и обучение выбранной модели нейронной сети.
Для сегментации можно использовать любую модель, разработанную самостоятельно или реализованную в библиотеке, например, pytorch (DeepLabV3) или scikit-learn (Random Forest) языка Python.
Построенная модель должна сегментировать объекты горнопромышленного комплекса, представленные в открытой и закрытой части тестовой выборки.
Предварительное тестирование будет проводиться на открытом наборе данных по метрике Intersection over Union (IoU) для каждого класса, а также по общей метрике mean IoU (mIoU). При расчете метрики класс фона исключается.

## Slide 27: Исходные данные
Обучающая выборка содержит:
  части спутниковых снимков размером 256x256 пикселей
  маски (изображения с метками классов) объектов, представленных в таблице.
Каждый снимок состоит из 6 каналов: BLUE, GREEN, RED, NIR, SWIR1, SWIR2.
Номер класса | Название объекта
0 | Фон
1 | Отвалы
2 | Хвостохранилища
3 | Открытые горные выработки

## Slide 28: Пример исходных данных